## Slide 1: Soustružení 21. století
Zajímavosti a inovace, které mění obrábění
Jméno Příjmení · třída
Notes: (cca 0:30) Dobrý den, jmenuji se … a dnes vám představím nejzajímavější inovace v soustružení. Většina lidí si pod soustruhem představí stroj, který točí kus kovu a nůž z něj odebírá třísky. To pořád platí, ale dnešní stroje k tomu přidávají 3D tisk, tekutý dusík, lasery, ultrazvuk, umělou inteligenci a diamantové nástroje. Za pár minut vám ukážu šest technologií, které z obyčejného soustruhu dělají high-tech stroj.

## Slide 2: 6 technologií, které mění soustružení
1 Hybridní stroje
3D tisk kovu + obrábění
2 Kryogenní obrábění
Chlazení tekutým dusíkem
3 Laserový ohřev
Laser změkčí obrobek
4 Chytré nástroje a AI
Senzory, AI, digitální dvojče
5 Ultrazvuk
Kmitající nůž zvládne i keramiku
6 Diamantové soustružení
Přesnost na nanometry
Notes: (cca 0:50) Tady je přehled toho, co nás čeká. [Ukaž na dlaždice.] Jako první hybridní stroje, které kov umí 3D tisknout i obrábět. Pak dvě technologie, které řeší největšího nepřítele obrábění, a to je teplo: kryogenní obrábění chladí tekutým dusíkem a laserem asistované soustružení naopak materiál schválně ohřívá. Čtvrtá je digitalizace – chytré nástroje se senzory a umělá inteligence. Pátá je ultrazvuk, díky kterému jde soustružit i keramika nebo sklo. A šestá je diamantové soustružení, které vyrobí zrcadlo s přesností na nanometry. Proč je to všechno potřeba? Letectví, medicína i elektronika dnes používají materiály, které jsou extrémně tvrdé nebo křehké, a klasický soustruh na ně nestačí.

## Slide 3: 1 · Hybridní stroje: 3D tisk + obrábění
Natisknout
Laser taví prášek a staví hrubý tvar
Obrobit
Soustruží a frézuje na přesný rozměr
Hotovo
Jedno upnutí, bez přenášení
Proč je to užitečné
Vyšší přesnost: díl se mezi kroky nepřepíná
Méně odpadu: kov se přidává jen tam, kde je potřeba
Opravy drahých dílů, např. lopatek turbín
Příklady strojů: Okuma LASER EX · DMG MORI LASERTEC DED hybrid · Mazak INTEGREX i-AM
Video: hybridní stroj DMG MORI
Notes: (cca 1:30 včetně videa) První inovací jsou hybridní stroje. Spojují dvě opačné technologie: aditivní výrobu, tedy 3D tisk, kdy se materiál přidává, a obrábění, kdy se materiál odebírá. Funguje to takhle: laser vytvoří na povrchu malou tavnou lázeň a tryska do ní fouká jemný kovový prášek. Prášek se roztaví a vrstvu po vrstvě vzniká hrubý tvar součástky. Této metodě se říká DED, Directed Energy Deposition. Hned potom stejný stroj díl soustruží a frézuje na přesný rozměr. [Ukaž na obrázek stroje.] Výhoda je, že se díl celou dobu nepřepíná, takže nevzniká nepřesnost z přepnutí. Šetří se materiál, protože kov se přidá jen tam, kde je potřeba, místo obrábění z velkého špalku. A dají se i opravovat drahé díly – opotřebená lopatka turbíny se nemusí vyhodit, chybějící materiál se navaří a pak obrobí. Takové stroje vyrábí například Okuma, DMG MORI nebo Mazak. [VIDEO: klikni na tlačítko a pusť asi 15 sekund, pak pokračuj.]

## Slide 4: 2 · Kryogenní obrábění: chlazení tekutým dusíkem
−196 °C
tekutý dusík (LN₂) stříkaný na břit nože
−78 °C
oxid uhličitý: po vystříknutí jako „sníh“
až 2–3×
delší životnost nástroje (nejlepší studie)
Výhody
Odvádí teplo přímo z místa řezu
Žádná odpadní emulze, čisté třísky
Ideální pro titan a Inconel
Nevýhody
Výroba LN₂ spotřebuje hodně energie
Drahé zařízení a izolované rozvody
Dusík nemaže, přidává se mikromazání (MQL)
Video: kryogenní obrábění (5ME)
Notes: (cca 1:20) Druhá inovace řeší teplo. Při soustružení těžko obrobitelných slitin, jako je titan nebo Inconel, ze kterých se dělají letecké motory nebo implantáty, vzniká v místě řezu teplota několik set stupňů. Tyhle materiály navíc špatně vedou teplo, takže zůstává v břitu nože a ten se rychle opotřebí. Klasicky se chladí emulzí, tedy směsí vody a oleje. Kryogenní obrábění ji nahrazuje tekutým dusíkem o teplotě minus 196 stupňů, který se stříká přímo na břit, nebo oxidem uhličitým, který se po vystříknutí změní na sníh o teplotě asi minus 78 stupňů. Nástroj pak vydrží déle – běžně o desítky procent, v nejlepších studiích i dvakrát až třikrát. Dusík se odpaří, takže nezůstává žádná odpadní emulze a čisté třísky se dají rovnou recyklovat. Má to i nevýhody: výroba tekutého dusíku stojí hodně energie, zařízení je drahé a dusík nemaže, proto se často kombinuje s mikromazáním, tedy s malým množstvím oleje. [VIDEO – volitelné: krátká ukázka bílé mlhy dusíku u nástroje.]

## Slide 5: 3 · Laserem asistované soustružení
Laser ohřeje
Paprsek míří těsně před nůž
Materiál změkne
Stovky °C, keramika i přes 1 000 °C
Nůž řeže snadno
Menší síly a opotřebení, bez prasklin
Kde to pomáhá
Keramika (nitrid křemíku)
Inconel a titan
Kalené oceli
Micro-LAM: laser svítí skrz diamantový nůž
Opak kryogenu
Kryo chladí nástroj, laser naopak ohřívá obrobek. Obojí bojuje s tvrdostí a teplem.
Video: laser + diamant (Micro-LAM)
Notes: (cca 1:10) Třetí technologie jde přesně opačně než kryogenní obrábění. U laserem asistovaného soustružení svítí laser na obrobek těsně před nožem a lokálně ho zahřeje – u kovů na stovky stupňů, u technické keramiky i přes tisíc. Ohřátý materiál změkne a nůž ho pak odebírá mnohem snadněji: klesnou řezné síly, nástroj se méně opotřebí a křehký materiál nepraská. Studie z Purdue University u Inconelu ukázala, že při ohřevu zhruba na 600 stupňů klesne potřebná energie asi o čtvrtinu a povrch je dvakrát až třikrát hladší. Používá se hlavně na keramiku jako nitrid křemíku, na Inconel, titan a kalené oceli. Zajímavá varianta je Micro-LAM, kde laser svítí přímo skrz diamantový nůž – díky tomu jde soustružit i karbid křemíku, který se diamantem běžně soustružit nedá. Shrnuto: kryo chladí nástroj, laser ohřívá obrobek, a obě metody řeší stejný problém – jak obrábět extrémně tvrdé materiály. [VIDEO – volitelné: Micro-LAM.]

## Slide 6: 4 · Chytré nástroje a umělá inteligence
Senzory v držáku nože
Měří vibrace, síly a teplotu přímo při řezu (např. Sandvik CoroTurn Plus)
Adaptivní řízení a AI
Sleduje opotřebení, upraví posuv a při zlomu stroj během milisekund zastaví
Digitální dvojče
Celý proces se nejdřív nasimuluje v počítači, takže nedojde ke kolizi
MÝTUS
„AI pozná zlomek sekundy předem, že se nůž zlomí.“
REALITA
Hlavně se sleduje opotřebení a zlom se rychle detekuje.
Video: chytrý nůž CoroTurn Plus
Notes: (cca 1:20) Čtvrtá oblast je digitalizace, tedy Průmysl 4.0. Do držáků nožů se dnes montují senzory, které přímo při řezu měří vibrace, síly a teplotu. Příkladem je nůž CoroTurn Plus od Sandvik Coromant, který proces sleduje v reálném čase. Řídicí systém a umělá inteligence data vyhodnocují: sledují, jak se nástroj postupně opotřebovává, podle zatížení upraví posuv, a když se nástroj zlomí nebo hrozí kolize, stroj během milisekund zastaví. Na internetu se často píše, že AI pozná zlom nože zlomek sekundy předem. To je ale zatím spíš výzkum – v praxi jde hlavně o sledování opotřebení a rychlou reakci. Třetí věc je digitální dvojče: celý proces se nejdřív nasimuluje v počítači včetně přesného modelu stroje, upínání a nástrojů. Kolize se tak odhalí dřív, než se stroj vůbec rozjede, a první kus může být rovnou dobrý. [VIDEO – volitelné: CoroTurn Plus.]

## Slide 7: 5 · Ultrazvukem asistované soustružení
20–40 kHz
20 000–40 000 kmitů za sekundu
pár µm
amplituda kmitu – tenčí než vlas
Jak to funguje
1
Piezo měnič rozkmitá nůž na ultrazvukové frekvenci
2
Nůž se nepatrně odtahuje → menší tření a teplo
3
Řezné síly klesnou a křehký materiál nepraská
Co jde obrábět
Keramika
Sklo
Karbid wolframu
Titan
Inconel
Video: ultrazvuk v akci (LT Ultra)
Notes: (cca 1:10) Pátá inovace je ultrazvukem asistované soustružení. Nůž je připojený k piezoelektrickému měniči, který mění elektrický signál na mechanické kmity. Nůž kmitá dvacet až čtyřicet tisíckrát za sekundu, ale jen o pár mikrometrů – to je tenčí než vlas a okem to vůbec není vidět. Nůž se tak od materiálu neustále nepatrně odtahuje, klesá tření, teplo i řezné síly a třísky se lépe lámou. Díky tomu jde soustružit i tvrdé a křehké materiály, jako je technická keramika, sklo nebo karbid wolframu, které se jinak většinou musí brousit. Pomáhá to i u titanu a Inconelu. Video od firmy LT Ultra ukazuje ultrazvukem asistované přesné soustružení oceli. V průmyslu je to zatím spíš specializovaná technologie, ale rychle se rozvíjí. [VIDEO – volitelné.]

## Slide 8: 6 · Diamantové soustružení na nanometry
1–5 nm
drsnost povrchu – 10 000× méně než vlas
~0,1 µm
přesnost tvaru celé plochy
1 krystal
nůž z monokrystalického diamantu
Stroj a použití
Žulové lože, vzduchové ložisko vřetena, izolace proti otřesům
Infračervená optika, laserová zrcadla, satelity
Formy na čočky i kontaktní čočky
Proč ne ocel?
Uhlík z diamantu se rozpouští v železe a nástroj se rychle zničí. Obrábí se proto hliník, měď, germanium nebo plasty.
Video: soustružení zrcadla
Notes: (cca 1:30 včetně videa) Šestá technologie je diamantové soustružení, anglicky Single Point Diamond Turning. Používá se tam, kde nestačí ani mikrometr. Stroj stojí na masivním žulovém loži, vřeteno se točí na vzduchovém ložisku, takže se nic netře, a celý stroj je izolovaný od otřesů – nesmí ho rušit ani projíždějící auto nebo kroky v hale. Nástroj je z jediného krystalu syntetického diamantu a jeho břit je zaoblený jen na desítky nanometrů. Výsledkem je povrch s drsností pár nanometrů – to je asi deset tisíckrát méně, než je tloušťka lidského vlasu. Povrch tak rovnou funguje jako zrcadlo, hlavně pro infračervené světlo. Vyrábí se tak laserová zrcadla, optika do satelitů a termokamer, formy na čočky i samotné kontaktní čočky. A zajímavost: diamantem se běžně nedá soustružit ocel. Uhlík z diamantu se za vysoké teploty rozpouští v železe a nástroj se rychle zničí. Pomoct může právě ultrazvuk z minulého slidu – nůž pak není s ocelí v trvalém kontaktu. Jinak se takhle obrábí hliník, měď, germanium nebo plasty. [VIDEO: pusť asi 15 sekund – soustružení velkého zrcadla.]

## Slide 9: Rychlé zajímavosti navíc
>60 HRC
Tvrdé soustružení
Nástroje z CBN soustruží kalenou ocel a nahradí i broušení
2 směry
PrimeTurning (Sandvik)
Soustružení oběma směry, bez prázdných přejezdů
70+ bar
Vysokotlaké chlazení
Kapalina pod tlakem láme třísky na malé kousky
Video: PrimeTurning (Sandvik)
Notes: (cca 1:00) Ještě tři rychlé zajímavosti navíc. Tvrdé soustružení: nástroji z kubického nitridu boru, což je po diamantu jeden z nejtvrdších materiálů, se dá soustružit kalená ocel s tvrdostí přes 60 HRC. Dřív to šlo jen broušením, dnes se tak dokončují třeba ložiskové kroužky nebo ozubená kola. Druhá je PrimeTurning od Sandvik Coromant: klasický nůž soustruží jen jedním směrem a pak musí naprázdno přejet zpátky. PrimeTurning soustruží oběma směry, takže stroj neztrácí čas – výrobce uvádí až o polovinu kratší časy. [VIDEO – volitelné: PrimeTurning demo.] A třetí je vysokotlaké chlazení: kapalina se stříká pod tlakem 70 barů i víc přímo pod třísku, láme ji na malé kousky, a ty se pak nenamotávají na obrobek ani na nůž.

## Slide 10: Shrnutí
1
Soustružení spojuje 3D tisk a obrábění v jednom stroji
2
Teplo pod kontrolou: dusík chladí, laser ohřívá
3
Senzory, AI a digitální dvojče hlídají proces
4
Ultrazvuk a diamant: křehké materiály a nanometrová přesnost
Děkuji za pozornost
Otázky?
Zdroje: Okuma, DMG MORI, Mazak, Sandvik Coromant, 5ME, Micro-LAM, LT Ultra, Precitech (videa na YouTube a webech výrobců); odborné články ScienceDirect, Springer, MDPI, ResearchGate
Notes: (cca 0:40) Shrnu to. Soustružení dnes spojuje 3D tisk s obráběním. Teplo, největšího nepřítele obrábění, umíme řídit – tekutým dusíkem ho odvádíme, laserem ho naopak cíleně přidáváme. Proces hlídají senzory, umělá inteligence a digitální dvojče. A díky ultrazvuku a diamantovým nástrojům lze obrábět křehké materiály s nanometrovou přesností. Soustruh je jeden z nejstarších strojů vůbec, a přesto se pořád vyvíjí. Děkuji za pozornost – máte nějaké otázky?